Módulo M09 - Mapeo Participativo a Escala y Relevamiento

Notas del Módulo para el Capacitador

Delineadas por: Dave de Vera, Luis Fernando Gómez Navia, Thierry Handja George, Adrian Lasimbang, Louis Liebenberg, Cath Long, Peter Poole y Mike McCall (facilitador)

Desarrolladas por: Alix Flavelle

| Introducción | Este Módulo cubre métodos de mapeo participativo para mapeo a escala y relevamiento. Se presenta a los participantes las tecnologías y los procesos pertinentes para la elaboración de mapas a escala, incluyendo la documentación de datos comunitarios en mapas base existentes, la comprobación en el terreno con una brújula o unidad de GPS, la elaboración de mapas desde cero utilizando relevamientos con brújula y relevamientos con GPS. La elaboración de mapas a escala requiere un entendimiento de los conceptos de escala, direcciones de la brújula y sistemas de coordenadas. M09U01 cubre temas sobre Cartografía Básica. Los principios y conceptos para recabar datos de mapas de calidad se presentan en M09U02. La selección entre tres métodos diferentes de elaboración de mapas a escala puede hacerse de acuerdo a las necesidades del eventual proyecto de mapeo. M09U03 describe cómo dibujar datos comunitarios sobre mapas base georreferenciados. M09U04 muestra cómo utilizar una brújula con un mapa y cómo llevar a cabo un itinerario con brújula. M09U05 presenta el uso del GPS para el mapeo. M09U06 cubre el proceso de dibujar mapas definitivos mediante el dibujo a mano o en computadora y la verificación de los mapas con la comunidad. Los mapas a escala son importantes herramientas para la comunicación de la información territorial comunitaria a quienes toman las decisiones. Sea en la negociación de temas de la tierra específicos o en la planificación de un uso detallado de la tierra, resulta importante saber el tamaño de superficies o distancia, los límites exactos de áreas o la relación precisa de un área o punto con otro. Para estas cuestiones cuantitativas, los mapas a escala son esenciales. |
| --- | --- |
| Público objetivo | Intermediarios de tecnología que trabajan en equipos multidisciplinarios y operan dentro de una institución/organización ya comprometida con la práctica del mapeo participativo y a los que se les requiere o requeriría: (i) proporcionar capacitación sobre la práctica; (ii) facilitar el proceso en el campo. |
| Objetivos / resultados esperados del módulo | Luego de completar el Módulo, el participante podrá describir principios del mapeo a escala y a la cartografía básica, recabar datos para el mapeo a escala, producir mapas a escala utilizando mapas de base existentes, utilizar ar una brújula y realizar relevamientos con brújula, utilizar GPS para mapeo, y dibujar y producir mapas a escala. |
| Delineación del contenido y principales temas cubiertos | Unidad M09U01 – Introducción al Mapeo a Escala y la Cartografía Básica (3 ½ – 5 ½ horas) Mapas a escala. Tipos de mapas. Mapas topográficos. Trabajo con la escala. Orientación o dirección en un mapa. Cuadriculado de un mapa. Fortalezas y limitaciones de los mapas a escala. Unidad M09U02 – Recolección de Información para Mapeo a Escala (2 – 3 horas) Panorama general de los métodos de recolección de información para el mapeo a escala Selección de métodos de recolección de datos. Conceptos en la recolección de información de calidad para el mapeo a escala. Toma de notas de campo para el mapeo a escala. Unidad M09U03 – Producción de Mapas a Escala Utilizando Mapas Base Existentes (2 horas) Mapeo con mapas base. Trazado de datos comunitarios directamente en mapas base. Transferencia de croquis geográficos a mapas base georreferenciados. Comprobación en el terreno y verificación. Unidad M09U04 – Relevamiento con Brújula (2 – 7 horas) Utilización de una brújula. Utilización de una brújula con un mapa. Relevamiento o itinerario con brújula. Realización de un itinerario con brújula. Trazado y dibujo del itinerario. Panorama general de las herramientas de relevamiento con brújula. Unidad M09U05 – Mapeo con GPS (3 – 5 horas) El Sistema de Posicionamiento Global. Tipos de receptores GPS. "Smartphones" (teléfonos inteligentes) con GPS. Selección de un receptor GPS. Exactitud del GPS. Ajuste de un receptor GPS para el área local. Utilización de un receptor GPS en el campo. Diseño de un relevamiento GPS. Trazado de datos de GPS. CyberTracker. Unidad M09U06 - Dibujo y Producción de Mapas a Escala (3 ½ horas) Producción de mapas a escala: introducción. Organización de la información del mapa. Diseño y desarrollo de mapas temáticos a escala. Elaboración de mapas a escala desde cero. Verificación por parte de la comunidad. Elementos en un mapa a escala. Documentación de datos de fuentes. |
| Duración | 2 – 3½ días, dependiendo de si todos los métodos de mapeo son practicados. |
| Comentarios | Existe una variedad de métodos para elaborar mapas a escala y no todos serán pertinentes para un proyecto de mapeo en particular. Los capacitadores podrán seleccionar una de las siguientes Unidades: M09U03, M09U04 o M09U05. Otros Módulos y Unidades con temas relacionados y de apoyo son los siguientes: M02, M06, M07, M10U02, M11, M12 y M14. |