Ejercicio No. 7: Orientación de un Mapa al Paisaje

Desarrollado por: Alix Flavelle

Objetivo:

Estudiar cómo la orientación de un mapa a escala se relaciona con el terreno.

Tiempo:

30 minutos.

Materiales:

Mapa de referencia con flecha de norte y cualquier brújula de tipo brújula con placa base.

Procedimiento:

- Para comenzar a orientar un mapa al paisaje, indicar a los participantes que coloquen un mapa topográfico en el suelo en el área que representa.

- Encontrar una característica distintiva, destacada del paisaje. Por ejemplo, la unión de dos ríos, un gran puente o una gran montaña.

- Invitar a los participantes a mirar el mapa topográfico y ubicar las mismas características destacadas.

- Recordarles que cuanto más empinada la pendiente, más cerca estarán entre sí las líneas de nivel, de manera que cuando se está buscando una cárcava u hondonada empinada en un mapa topográfico, se debe buscar un área de "V's" pronunciadas que están juntas.

- Las áreas planas tendrán menos cantidad de líneas de nivel que se encuentran más apartadas..

- Recordar a los participantes que las cimas de las montañas estarán representadas por líneas de nivel que son círculos completos.

- Instruir a los participantes que giren el mapa de manera que su ubicación y la ubicación de las características destacadas elegidas se correspondan. Ahora han orientado el mapa.

- Para orientar el mapa con una brújula, dar instrucciones a los participantes para que coloquen la placa de la brújula de manera que el lateral se alinee con la línea del norte magnético.

- Invitar a los participantes a girar el mapa hasta que la aguja magnética en la brújula se alinee con la flecha de norte en la base de la cápsula de la brújula.

Consejos y opciones:

- Orientar el mapa al paisaje consiste en orientarnos a nosotros mismos utilizando hitos. Si se está fuera en la aldea, esta es una buena oportunidad para hablar sobre los hitos que son visibles desde un lugar central y escribir los nombres locales para los principales hitos en el mapa o en una hoja de acetato.