Ejercicio No. 6: Cálculo de la Pendiente a Partir de un Mapa con Líneas de Nivel

Desarrollado por: Alix Flavelle

Objetivo:

Estudiar las equidistancias de las líneas de nivel, distancia según la pendiente, distancia horizontal y distancia vertical y calcular la pendiente a partir de un mapa con líneas de nivel.

Tiempo:

45 minutos.

Materiales:

Fotocopias de la página adjunta con tareas: "Cómo calcular la pendiente a partir de un mapa con líneas de nivel" y "Practicar el cálculo de la pendiente a partir de un mapa modelo", lápices, borradores, una regla de 30 cm y una calculadora (opcional: calculadora científica con funciones geométricas).

Procedimiento:

- Entregar a cada participante una copia de la página adjunta con las dos tareas.

- Revisar con los participantes el significado de los términos "distancia según la pendiente", "distancia horizontal" y "distancia vertical”.

- Pedir a los participantes que hagan mediciones y calculen la pendiente en los modelos de mapa B y C, según las instrucciones de la página adjunta.

Consejos y Opciones:

- Este ejercicio involucra algún entendimiento de escala de mapa y geometría. Entender cómo hacer un cálculo de pendiente es una forma más de ayudar a entender las equidistancias de las líneas de nivel y cómo dibujar la pendiente en forma bidimensional. Sin embargo, los cálculos de pendiente no son a menudo necesarios en mapeo participativo. La pendiente es un parámetro común utilizado en mapeo ecológico y para planificación del uso de la tierra.

## Tarea (s):

Cómo calcular la pendiente a partir de un mapa con curvas de nivel

- Seleccionar un área en el mapa donde se quiera saber los grados de pendiente.

- Encontrar la distancia en el terreno corrida u horizontal. Poner una regla en forma cruzada, exactamente perpendicular a las líneas de nivel y medir la distancia. Convertir la distancia a metros.

- Encontrar la elevación o distancia vertical. Identificar la elevación de la primera y de la última línea de nivel en su línea. Restar una a la otra para encontrar la elevación en metros.

- Calcular la pendiente porcentual o la pendiente en grados utilizando las ecuaciones que se muestran en el cuadro.

Practicar calculando la pendiente a partir de un mapa modelo

- En el Modelo de Mapa C, encontrar la pendiente entre los puntos D y G, asumiendo que la escala del mapa es 1:10.000 y la equidistancia de las líneas de nivel es de 25 metros.

Modelo de Mapa C

- En el Modelo de Mapa B, a partir del Ejercicio "Lectura del Patrón de Líneas de Nivel (B)”, encontrar la pendiente entre los puntos A y B (en el cuadrante superior derecho del mapa), asumiendo que la escala es 1:50.000 y la equidistancia de las líneas de nivel es 25 metros.