Ejercicio No. 2: Calcular Superficies a Partir de un Mapa

Desarrollado por: Alix Flavelle

Objetivo:

Calcular un área usando un mapa a escala y papel cuadriculado.

Tiempo:

40 minutos.

Materiales:

Papel cuadriculado, lápiz, borrador, calculadora, cuaderno, mapa de cualquier escala con límites de área dibujados. Puede ser un mapa original o una fotocopia porque el mapa no será marcado.

Procedimiento:

- Hacer que los participantes trabajen en pequeños grupos siguiendo estas instrucciones:

- Colocar papel cuadriculado sobre el área en el mapa y trazar el contorno.

- Contar el número de centímetros cuadrados dentro del límite.

- Contar los milímetros cuadrados alrededor del área donde se verán centímetros parciales. Luego, usar los multiplicadores que siguen de acuerdo con la escala de su mapa.

- Calcular cuántas hectáreas hay en un cm2 y en un mm2 usando el siguiente ejemplo:

Si la escala es 1:20.000, entonces 1 cm = 200 m en el mapa.

Entonces 1 cm2 = 200 m x 200 m = 40.000 m2.

Sabemos que 1 hectárea = 10.000 m2.

Por lo tanto, a esta escala, 1 cm2 =  40.000 m2  o 4 hectáreas

Entonces 1 mm = 20 m.

Entonces 1 mm2 = 20m x 20m = 400 m2.

Por lo tanto, a esta escala, 1 mm2 = 400 m2   o 0,04 hectáreas

Si contó 64 cm2, entonces multiplicar por 4, que equivale a 256 hectáreas.

Si contó 154 mm2, entonces multiplicar por 0,04, que equivale a 6,16 hectáreas.

Sumar las dos cifras y se tendrá un total para el área de 262,16 hectáreas.

Consejos y opciones:

- Traer una variedad de mapas de diferentes escalas. Dividir en pequeños grupos y hacer que cada grupo trabaje con un mapa diferente a una escala diferente. Una vez que todos los grupos hayan completado el cálculo del área, hacer que presenten su trabajo a todo el grupo y explicar los desafíos que podrían haber tenido o consejos que podrían haber desarrollado.

- Hacer un cuadro de los multiplicadores para diversas escalas o para las escalas particulares con las cuales el proyecto de mapeo está trabajado. Esto es, hacer una tabla con tres columnas: escala del mapa, número de hectáreas en un mm2, número de hectáreas en un cm2. Entonces los participantes tendrán un cuadro a mano en cualquier momento en que estén calculando superficies.