Glosario del Módulo

Módulo M09 - Mapeo a Escala y Relevamiento

Compilado por: Alix Flavelle

| Término | Definición | Fuente (si fuese conocida) |
| --- | --- | --- |
| Acimut | El acimut es el ángulo (a menudo en grados) al que está una determinada dirección. Por ejemplo, a un hito desde el meridiano norte en un determinado lugar. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Almanaque | Un almanaque es un conjunto de datos continuamente actualizado que un receptor GPS utiliza para determinar las posiciones de los satélites GPS cuando calcula coordenadas. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Asistente de Navegación Personal (PNA) o Dispositivo de Navegación Personal (PND) | Un PNA o PND es un dispositivo electrónico portátil que combina una capacidad de posicionamiento (como por ejemplo GPS) y funciones de navegación. |  |
| Brújula | Una brújula es un aparato que indica dirección. Tradicionalmente, una brújula utiliza una aguja magnética que gira sobre un eje para alinearse con la dirección del campo magnético de la Tierra. Sin embargo, algunos modelos recientes utilizan un sistema de circuitos electrónicos a cambio. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Cadena de relevamiento | Una cadena de relevamiento es una herramienta de relevamiento que consiste en una cuerda de nylon en la cual cada décimo de un metro se marca con un clip metálico. | Flavelle, Alix. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Característica | Una característica es un grupo de elementos territoriales que juntos representan una entidad del mundo real. A menudo se utiliza como sinónimo del término objeto. Una característica compleja está formada de más de un grupo de elementos territoriales. Por ejemplo, un conjunto de elementos de líneas con el tema común de caminos que representan una red de caminos. |  |
| Característica de un área | Un área (o polígono) es una característica en el mapa que cubre un área de superficie y no se restringe a un punto único. Es generalmente una zona de vegetación, un tipo de suelo o vertiente rocosa. |  |
| Característica topográfica | Estas son características de un mapa que representan las características naturales de la superficie de la Tierra. Estas características en forma colectiva forman un "modelo" de la superficie. | Surdex Coporation Website. Mapping Glosary. http://tinyurl.com/ykeyrap |
| Cartografía | La cartografía es el arte o ciencia de elaborar mapas. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Clinómetro | Un clinómetro es un aparato para medir ángulos de pendiente. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Comprobación en el terreno | El objetivo de la comprobación en el terreno es verificar las ubicaciones de características mostradas en un mapa. Involucra ir al campo y observar , y posiblemente medir las relaciones de determinadas características con respecto a otras características. Esto también puede llamarse "verificación en el terreno". |  |
| Coordenada | Una coordenada es un par de números que da la ubicación de un lugar en particular en la superficie de la Tierra con relación a un sistema de coordenadas, como por ejemplo, latitud y longitud o UTM. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Cota | La cota es un punto en un mapa donde la altura por encima del nivel promedio del mar es notada, generalmente por un punto y un valor de elevación. Esto se muestra donde sea práctico. Por ejemplo, intersecciones de caminos, cumbres, lagos, grandes áreas de planicies y depresiones. | Topographic Map Basics Website. http://tinyurl.com/yerlhez |
| Croquis de transecto | Un croquis de transecto es un croquis geográfico elaborado mediante observación y dibujo de las características vistas a ambos lados de la ruta mientras el cartógrafo realiza una transecto. Puede ser desde una perspectiva a vista de pájaro o una perspectiva de perfil. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Croquis panorámico | Un croquis panorámico es un croquis del paisaje elaborado desde una ubicación que tiene vista al terreno circundante por una distancia razonable. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation |
| Cuadriculado del mapa | El cuadriculado del mapa es un patrón o red de líneas que cruzan un mapa por el cual puede determinarse una posición. |  |
| Curva de nivel directriz | Una curva de nivel directriz es una curva de nivel que es más oscura o más gruesa que las habituales, para ayudar a determinar más rápidamente la elevación. Las curvas de nivel directrices generalmente caen cada quinta (o cuarta) línea y representan elevaciones de números redondos, como por ejemplo, 250 o 500 m. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| CyberTracker | Este es un software desarrollado para permitir que rastreadores animales analfabetos comuniquen sus observaciones ambientales. Es un sistema de captura y visualización de datos de uso general. El software CyberTracker puede ser usado en teléfonos inteligentes y computadoras portátiles con GPS para registrar observaciones de cualquier nivel de complejidad. | www.cybertracker.org |
| Declinación | El ángulo entre el meridiano norte magnético y el meridiano norte verdadero en cualquier ubicación dada es la declinación. Se dice que es "este" u "oeste" por un determinado número de grados, de acuerdo a si el meridiano norte magnético está al este u oeste del meridiano norte verdadero. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation |
| Desplazamiento | Desplazamiento es la distancia perpendicular de una línea de un itinerario hasta una línea o punto paralelo. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation |
| Dilución de Precisión (DOP) | La Dilución de Precisión es un análisis de la geometría satelital y su impacto sobre la exactitud. Los componentes de la DOP son diluciones de precisiones horizontales, verticales, de posición y de tiempo. Los buenos valores de DOP varían entre uno y tres. | Letham, Lawrence. 2003. GPS Made Easy.Calgary. Rocky Mountain Books |
| Distancia horizontal | Es la distancia a lo largo del plano horizontal, que se distingue de la distancia según la pendiente. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Distancia según la pendiente | La distancia según la pendiente es una distancia medida en terreno con pendiente que todavía no ha sido convertida a distancia horizontal para su trazado en un dibujo o mapa de relevamiento. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation |
| Easting | Easting es la distancia al este o al oeste del meridiano de zona. | Letham, Lawrence. 2003 GPS Made Easy. Calgary. Rocky Mountain Books. |
| Ecuador | El Ecuador es el gran círculo (latitud 0o) que conecta todos los puntos que están a una misma distancia desde los polos norte y sur. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Efemérides | Efemérides es un mapa y calendario del movimiento de los cuerpos celestiales o satélites. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation |
| Error de Posición Estimado (EPE) | Este es el potencial error de un cálculo de posición de GPS. El receptor conoce la geometría satelital; utilizando los valores DOP, estima la cantidad de error que puede estar presente en la posición. | Letham, Lawrence. 2003. GPS Made Easy. Calgary. Rocky Mountain Books. |
| Escala de fracción representativa | Esta es la escala de un mapa denotada por un ratio o una fracción en letras. |  |
| Escala de ratio | Esta es la escala de un mapa, denotada por un ratio o una fracción en letras. |  |
| Escala del mapa | La escala de un mapa puede ser definida simplemente como la relación entre una distancia en el mapa y la distancia en el terreno, expresada como una proporción o relación representativa. |  |
| Escala gráfica | Una escala gráfica es una representación gráfica de las proporciones de un mapa a escala utilizando una barra y números para indicar distancia. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation |
| Estación | Una estación es un punto de comienzo o punto de llegada de una bifurcación de relevamiento. En las estaciones es donde las mediciones de distancia y marcaciones son tomadas y registradas, junto con cualquiera de las notas pertinentes. Las estaciones dentro de cada proyecto de relevamiento son enumeradas en forma secuencial para identificación. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation |
| Fotografías aéreas | Las fotografías aéreas son fotografías por teledetección tomadas desde un avión. |  |
| Geometría satelital | La geometría satelital es la posición de los satélites en el cielo relativa a su posición en la Tierra. La mejor geometría satelital es un satélite por encima de los otros esparcidos uniformemente alrededor del horizonte. Ver "Dilución de Precisión" en este glosario. | Letham, Lawrence. 2003. GPS Made Easy. Calgary. Rocky Mountain Books. |
| Georreferenciado | Se refiere a un mapa o fotografía que ha sido corregido geográficamente de manera que cada punto del mismo muestre una ubicación absoluta. Por ejemplo, las fotografías aéreas y las imágenes satelitales son georreferenciadas para corregir distorsiones de escala inherentes en el proceso de recolectar datos a través de teledetección. |  |
| GPS (Sistema de Posicionamiento Global) | El GPS es un sistema de satélites artificiales y unidades en tierra que permite a un usuario con un receptor portátil determinar ubicaciones absolutas con buena exactitud. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| GPS Diferencial (DGPS) | El GPS Diferencial es un método de corregir errores en coordenadas GPS, utilizando dos receptores, uno ambulante que recolecte datos de posición y otro que permanezca fijo en una posición conocida para recolectar datos de corrección que se transmiten al receptor ambulante (o que le son proporcionados posteriormente). | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Grado | Un grado es una unidad (abreviada como o) para medir la dirección, como si fuera desde el centro de un círculo. Existen 360 grados en un círculo. Cada grado puede subdividirse en 60 minutos (abreviados como ‘). Cada minuto puede dividirse en 60 segundos (abreviados como “). Las marcaciones y la declinación, por ejemplo, generalmente (pero no siempre) se miden en grados. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. |
| Hito | Un hito es una característica fácilmente identificable en el paisaje. |  |
| Inclinación magnética | La inclinación magnética es el ángulo formado por la aguja de una brújula con la horizontal en cualquier punto en la superficie de la Tierra. Valores positivos de inclinación indican que el campo apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra en el punto de medición. Las brújulas son fabricadas para diferentes regiones del mundo de conformidad con la inclinación magnética de la región. | Wikipedia http://tinyurl.com/y6lj9qd |
| Intersección | La intersección es una técnica de relevamiento que implica tomar marcaciones desde dos lugares conocidos para identificar la ubicación de un tercer lugar, desconocido. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Itinerario | Un itinerario es un relevamiento realizado mediante el recorrido a pie del terreno con una brújula y un metro. Los cuatro tipos de itinerarios utilizados en mapeo comunitario son lineal, de límites (cerrado), de cuadriculado y radial. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Latitud | Las líneas de latitud son líneas paralelas que corren de este a oeste alrededor del globo terráqueo, medidas en grados norte o sur desde el ecuador. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Leyenda | La leyenda es la parte de un mapa (o una hoja adicional) que explica qué significan los símbolos en el mapa. La leyenda es la clave de un mapa; está integrada por códigos visuales y una descripción de su significado en lenguaje escrito. |  |
| Línea | Una línea es una característica en el mapa que identifica un elemento de la leyenda que es largo y fino en carácter. Una línea se aplica generalmente a ríos, caminos, senderos o cualquier otra característica que se extienda de un punto en el mapa a otro punto. |  |
| Línea de norte | Una línea de norte es una línea dibujada en un mapa para alinearse con un meridiano norte. Proporciona una línea de referencia por la cual medir marcaciones utilizando una brújula o transportador. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Línea de tipo | Una línea de tipo es el contorno o límite de un polígono dibujado en un mapa. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Líneas de nivel o curvas de nivel | Las líneas de nivel conectan una serie de puntos de igual elevación y se usan para ilustrar topografía, o relieve, en un mapa. Muestran la altura del terreno por encima del Nivel Medio del Mar, ya sea en pies o en metros y pueden ser dibujadas en cualquier intervalo deseado. | Natural Resources Canada Website. What are contours? http://tinyurl.com/y3s3tla |
| Longitud | Las líneas de longitud son líneas de meridiano que corren de norte a sur y se unen en los polos. La latitud se mide en grados desde el Primer Meridiano (0o). | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Mapa | Un mapa es una imagen del terreno o una representación gráfica, a menudo en dos dimensiones, de alguna parte o toda la superficie de la Tierra. Los mapas también pueden ser creados en tres dimensiones. Hay muchos tipos de mapas diferentes. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. .. |
| Mapa base | Un mapa base es un mapa que contiene información de referencia geográfica donde pueden trazarse datos de atributos para elaborar mapas temáticos. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. .. |
| Mapa de referencia | Un mapa de referencia es un mapa base que ha sido hecho más pertinente localmente mediante la comprobación en el terreno y corrección, si fuese necesario, de las principales características y agregando marcas locales y nombres de lugares. Un mapa de referencia puede referirse específicamente al mapa base final sobre el cual toda la información de relevamientos de campo y otras fuentes han sido compiladas. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Mapa de superposición | Un mapa de superposición es un mapa temático dibujado en papel de calcar (u hoja plástica) que se dispone sobre un mapa base u otro mapa. |  |
| Mapa de ubicación | Un mapa de ubicación es un mapa pequeño, en pequeña escala, que muestra la ubicación de la tierra representada en el mapa principal con relación a todo el estado, provincia o país. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Mapa temático | Un mapa temático es un mapa simple elaborado para reflejar un tema en particular sobre un área geográfica. Los mapas temáticos pueden representar aspectos físicos, sociales, políticos, culturales, económicos, sociológicos, agrícolas o cualquier otro aspecto de una ciudad, estado, región, nación o continente. Un mapa temático está diseñado para cumplir algún objetivo en especial o para ilustrar un tema en particular, en contraste con un mapa general, en el cual una variedad de fenómenos aparecen juntos. Por ejemplo, formas de la tierra, líneas de transporte, centros poblados y límites políticos. El contraste entre mapas generales y temáticos no es muy grande; sin embargo, los mapas temáticos utilizan los datos base; por ejemplo, líneas costeras, límites y lugares, solamente como puntos de referencia para el fenómeno que se mapea. | Wikipedia http://tinyurl.com/y32osy4 |
| Mapa topográfico | Un mapa topográfico es un mapa con curvas de nivel que muestra características físicas creadas por el hombre y naturales. Un mapa topográfico a una escala de 1:10.000 a 1:50.000 sería un buen mapa base. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. .. |
| Mapeo a escala | El mapeo a escala es un método más sofisticado de elaboración de croquis geográfico que apunta a generar datos georreferenciados para facilitar las discusiones y permitir a los miembros comunitarios desarrollar mapas que puedan soportar el escrutinio de partes adversas. El método se basa en la efectiva selección de símbolos y colores para representar el conocimiento territorial indígena sobre transparencias superpuestas en un mapa geocodificado y a escala. | Rambaldi, G; Corbett, J; McCall, M; Olson, R; Muchemi, J; Kwaku Kyem, P; Weiner, P; con Chambers, R. 2006. Participatory Learning and Action 54: Mapping for change: practice, technologies and communication. London. IIED y Wageningen, CTA |
| Mapeo de mesa | El mapeo de mesa involucra dibujar un mapa o agregar información temática a un mapa base existente, utilizando información de la memoria, teledetección, fotografías o notas, en vez de hacer un relevamiento de campo mientras se está en el terreno. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Marcación | Una marcación es una medida direccional tomada por un observador, o el ángulo medido (a menudo en grados), entre el meridiano norte y la línea que une el observador con el objeto. Las direcciones o acimuts son marcaciones. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Marcas de registro | Esta son pequeñas marcas (generalmente símbolos "+") utilizadas para simplificar el proceso de alinear uno o más mapas de superposición con un mapa base para asegurar que las características en el (los) mapas de superposición sean dibujadas en sus posiciones correctas con respecto al mapa base. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Meridiano | Un meridiano es un gran círculo alrededor de la Tierra o la mitad de uno. Un meridiano de longitud (o línea de longitud) conecta los polos norte y sur. El meridiano de longitud que pasa a través de cualquier punto en particular puede ser llamado el meridiano norte para dicho punto. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Mesa con iluminación | Una mesa con iluminación es una pieza de equipo de dibujo que consiste en una superficie de trabajo transparente (con o sin patas) con una fuente de luz por debajo de la misma. Se utiliza para facilitar el copiado de información de una hoja de papel (o plástico) a otra. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Mylar | Las hojas de mylar están hechas de film de poliéster de tereftalato de polietileno orientado biaxialmente (boPET) que se usa por su alta resistencia a la tracción, estabilidad química y dimensional y transparencia. Son usadas como un mapa transparente de superposición para trazar datos adicionales en un mapa base. | Wikipedia http://tinyurl.com/y5tvskd |
| Nivel de referencia (cero geodésico) | Un nivel de referencia es una referencia a partir de la cual se hacen mediciones. Es un sistema cartográfico, específicamente, un elipsoide de referencia que se utiliza para corregir matemáticamente irregularidades en la esfericidad de la Tierra. Existen muchos niveles de referencia desarrollados localmente en todo el mundo, generalmente referenciados a algún punto de referencia local conveniente. El nivel de referencia WGS84 es el único sistema de referencia mundial establecido actualmente. WGS84 es el nivel de referencia estándar por defecto para coordenadas almacenadas en unidades de GPS recreativas o comerciales. | http://tinyurl.com/aydg5r |
| Norte del cuadriculado | El norte del cuadriculado es el norte según lo indican los meridianos norte de una proyección de un mapa en particular. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Norte magnético | El norte magnético es la dirección del meridiano a lo largo del cual una aguja magnética suspendida yacería si estuviera influenciada solamente por el campo magnético de la Tierra. El norte magnético está moviéndose constantemente, aunque tan despacio que en la mayoría de los lugares, este movimiento causa solamente un error insignificante en el uso de la brújula. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Northing | Northing es la distancia norte o sur de un punto de referencia fijo, el ecuador. Este término se utiliza al usar el sistema UTM en particular. |  |
| Papel apergaminado | El papel apergaminado es un papel de calcar de alta calidad utilizado en dibujo. |  |
| Papel de calcar | El papel de calcar es un papel de dibujo liviano y traslúcido que permite copiar imágenes que puedan ser vistas a través del mismo. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Paralelo (de latitud) | Es un círculo en la superficie de la Tierra que es paralelo al ecuador, pero es más pequeño y está al norte o al sur del mismo. Es una línea de latitud. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| PDOP (Dilución de Precisión de Posición) | Ver "Dilución de Precisión" en este glosario. |  |
| Primer meridiano | El primer meridiano se encuentra a una longitud de cero grado. También se conoce como Meridiano de Greenwich, porque fue establecido en el Observatorio de Greenwich, cerca de Londres, Inglaterra. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Proyección del mapa | La proyección del mapa es una forma particular (por ejemplo, UTM) de representar la superficie curva de la Tierra como un mapa bidimensional a través del uso de un algoritmo matemático específico. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Proyección Estereográfica Polar Universal (UPS) | UPS es un sistema común de proyección de mapa y cuadriculado para las regiones polares, hacia los polos de 80o S y 84o N. Se usa junto con el cuadriculado del Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator. |  |
| Punto de Comienzo (POC) | El POC es el punto de partida de una ruta de itinerario. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Punto de enlace | Un punto de enlace es un punto de referencia que "enlaza" una serie de ubicaciones relativas con otro, o con una ubicación absoluta en un cuadriculado del mapa. |  |
| Punto de referencia | Este es un término de relevamiento usado para describir una "posición fija" o las coordenadas de un lugar, especialmente si se determinaran a través del uso de un receptor GPS. Los puntos de referencia en un determinado proyecto de relevamiento están enumerados en forma secuencial. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Relevamiento con brújula | Ver “Itinerario” en este glosario. |  |
| Relevamiento de campo (mapeo de campo) | Un relevamiento de campo o mapeo de campo es el acto de tomar observaciones y mediciones en el terreno para determinar una ubicación geográfica. |  |
| Relevamiento topográfico | El relevamiento topográfico significa trazar el itinerario de una característica lineal en particular (como por ejemplo, un límite o un río) o viajar en un patrón específico a lo largo de un área en particular para registrar las ubicaciones de características en la tierra y detalles sobre las mismas para su uso en la elaboración de un mapa. Un relevamiento con brújula se realiza con una brújula y un metro; un relevamiento GPS se hace con un receptor GPS. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Resección | La resección es una técnica de relevamiento que implica tomar marcaciones a dos lugares conocidos para determinar la ubicación de un tercer lugar, desconocido, en el cual uno está parado. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Resolución | Resolución es la distancia o tamaño más pequeño de un objeto que puede ser vista en una imagen. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Satélite | Un satélite es una plataforma lanzada en una órbita cerrada alrededor de la Tierra; transporta equipamiento electrónico que transmite información a la Tierra. Algunos satélites son usados para transmitir imágenes de la Tierra desde el espacio hacia la Tierra nuevamente para aplicaciones de teledetección. El GPS utiliza 24 satélites que fueron hechos y lanzados específicamente para transmitir señales a receptores GPS en la Tierra. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Serie de mapas | Una serie de mapas es un conjunto de mapas temáticos de la misma área o un conjunto de mapas, que fueron elaborados con el mismo proceso y formato, para cubrir una región demasiado grande para caber en una hoja de mapa solamente, a la escala deseada. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Sideshot (toma lateral) | Un sideshot es una corta ramificación o extensión realizada con una brújula para registrar con exactitud una característica importante ubicada a una corta distancia a un lado de una ruta de itinerario. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Sistema de Aumentación de Área Amplia (WAAS) | El WAAS proporciona correcciones DGPS en tiempo real, transmitidas por satélites para su uso por receptores en Norteamérica. El WAAS aumenta la exactitud del GPS de 15 m a 3 m. |  |
| Sistema de coordenadas geográficas | El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de cuadriculado de latitud y longitud. |  |
| Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) | UTM es un sistema común de proyección de mapa y cuadriculado para la parte de la superficie de la tierra entre 84oN y 80oS. Es ampliamente usado para mapas topográficos, fotografías aéreas e imágenes satelitales. Divide a la Tierra en 60 zonas, cada una de 6o de ancho. Cada zona es identificada por un código número-letra único (por ejemplo, 28S) que se subdivide y codifica más aun. |  |
| Sistemas de coordenadas | Un sistema de coordenadas es un patrón o red de líneas que se cruzan, mediante el cual puede determinarse una posición. Ver "Cuadriculado de un Mapa" en este glosario. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Teledetección | La teledetección es el proceso de reunir información sobre la Tierra desde una distancia. "Tele" significa que la observación se hace a distancia sin contacto físico con el objeto de interés. Dichos datos son generalmente recolectados por fotografía satelital o aérea o en base a otros instrumentos. |  |
| Teléfono inteligente (smartphone) | Un teléfono inteligente es un teléfono móvil con capacidades de avanzada, como por ejemplo, servicio de correo electrónico e Internet. Algunos incluyen GPS y software de navegación. |  |
| Telémetro láser | Un telémetro láser es un aparato que utiliza un rayo láser para determinar la distancia a un objeto. La forma más común de telémetro láser funciona mediante el envío de un pulso láser hacia un objeto y la medición del tiempo que le lleva al pulso reflejarse en el objetivo y retornar al emisor. |  |
| Teodolito | Un teodolito es una herramienta consistente en una brújula y un nivel montado en un trípode. Altamente exacto, un teodolito es usado por agrimensores e ingenieros viales. |  |
| Topografía | La topografía es la configuración de una superficie y las relaciones entre sus características creadas por el hombre y naturales. Es un estudio preciso y detallado de las características de la superficie de una región. | http://tinyurl.com/lr6ncx |
| Topología | La topología es un procedimiento matemático para definir explícitamente las relaciones territoriales. La topología expresa diferentes tipos de relaciones territoriales como características (por ejemplo, polígonos para áreas y líneas para características lineales). | http://tinyurl.com/l7w2o3 |
| Transecto | Un transecto involucra el relevamiento en una línea recta a través de la tierra, generalmente para mapear o registrar información a lo largo de la línea. Los transectos se realizan a menudo para un inventario de recursos. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Transportador | Un transportador es un objeto utilizado para medir ángulos. Generalmente está fabricado de plástico transparente y es circular, cuadrado o con forma de "D". | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Triangulación | La triangulación es una técnica de relevamiento para encontrar la ubicación de una posición "desconocida" en un mapa, mediante el uso de marcaciones a (o desde) tres ubicaciones conocidas. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |
| Ubicación absoluta | Una ubicación absoluta es un punto en la superficie de la Tierra expresado por un sistema de coordenadas, como por ejemplo latitud y longitud o Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM). |  |
| Ubicación relativa | La ubicación relativa describe a la ubicación de un lugar medida con relación a (por ejemplo, 600 m al suroeste de, o 100 m cuesta abajo de) otro lugar. | Flavelle, A. 2002. Mapping Our Land. Edmonton. Lone Pine Foundation. . |